Индивидуальный предприниматель Колногоров Михаил Юрьевич

Аэрозольный комплекс «МАГ»

ПАСПОРТ

ИПЗ 000. 870.000 ПС

ИЖЕВСК

1. ВВЕДЕНИЕ

Аэрозольный комплекс «МАГ» (в дальнейшем - комплекс) применяется для аэрозольной дезинфекции замкнутых объемов и  гидродинамической мойки поверхностей химическими веществами на основе воды (в том числе для обработки поверхностей горячим раствором каустической соды).

Комплекс предназначен для обработки складов, теплиц, помещений для содержания животных, птицы, для обработки спец. автотранспорта. Для аэрозольного распыления лекарственных средств при лечении бронхолегочных заболеваний у животных. Для мойки и дезинфекции родильных отделений и клеток для содержания телят и свиней.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- температура окружающего воздуха от +5°С до +35°С;

- относительная влажность до 98%.

- режим работы:

- 15 минут работа\ 0,5 часа перерыв,  без использования водяного охлаждения;

- 60 минут работа\ 0,5 часа перерыв,  при использования водяного охлаждения;

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Размер частиц, мкм	5-50

Производительность,  л/мин	5,5

Напряжение, вольт	220

Мощность электродвигателя	1,4 кВт.

Удлинитель сетевого кабеля, м.	30

Габаритные размеры, м      0,5х0,4х0,8

Масса распылителя

(пустого)	10 кг

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Аппарат высокого давления (далее аппарат)	
в комплекте с принадлежностями:          1 шт.

- Рама-тележка с клипсами для крепления принадлежностей.                                      1 шт.

- Удлинитель на катушке или рамке, 30 м  1 шт.

- Форсунка - преобразователь струи в аэрозоль (далее форсунка)

- Эжектор для распыления агрессивных жидкостей

- Канистра 20л.                                            1 шт.

- Паспорт                                                      1 шт.

5.УСТРОЙСТВО

5.1. На раме-тележке 1  установлены:  аппарат высокого давления 2,   канистра 3 и удлинитель сетевого провода 4. Канистра  соединена с аппаратом высокого давления трубкой 5. На раме имеются клипсы для крепления насадок аппарата высокого давления и форсунки и пистолета.

6.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и химическими веществами.

6.2.  Распылитель работает от сети напряжением 220 В.

6.3.Перед включением распылителя в сеть необходимо проверить сетевой шнур на отсутствие повреждения.

6.4.При проведении работ в помещениях всю электроаппаратуру и осветительные приборы (кроме осветительных приборов во взрывобезопасном исполнении) во избежание короткого замыкания и выхода из строя,  необходимо отключить.

6.5.Категорически запрещается распыление легковоспламеняющихся жидкостей, а также композиционных материалов, в состав которых входят подобные жидкости.

6.6. Во избежание засорения фильтра запрещается распыление жидкостей содержащих взвешенные,  нерастворенные вещества и эмульсии.

6.7. Распрыскивать химические вещества, используя средства индивидуальной

химической защиты, указанные в спецификации данного вещества.

6.8. Вход в обрабатываемое помещение  разрешен только в средствах индивидуальной защиты, предусмотренных при работе распыляемыми химическими веществами.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Изучите настоящий паспорт и паспорт на аппарат.

7.2. Залейте в резервуар необходимое количество рабочей жидкости (не более 20 л)

7.3. Груз трубки 5 от аппарата должен находится на дне  канистры.

7.4.  Соедините вилку аппарата с розеткой удлинителя. Размотайте полностью провод с катушки  и  соедините вилку удлинителя с розеткой сети.

7.5. Переведите переключатель на аппарате в положение «1» , пистолет без насадки направьте в горловину канистру. Нажмите клавишу пистолета и дождитесь равномерной работы аппарата (пока воздух не выйдет из системы).

7.6. Подсоедините необходимую насадку к пистолету.

7.7  Размотайте шланг высокого давления до отсутствия витков.

7.8. Для непрерывной работы более 15 минут необходимо поток всасываемого раствора пропустить через аппарат высокого давления, для этого перестыковать  шланг входа всасываемого раствора и шланг выходящий из аппарата.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Направьте пистолет в сторону обработки и нажмите клавишу 6 на пистолете. Для остановки работы отпустите клавишу 6.

8.2. Для замены насадки остановите работу аппарата, нажмите на предохранитель на пистолете, замените насадку, освободите предохранитель.

8.3. При завершении работы необходимо:

- Провести техническое обслуживание (смотри п.9 настоящего паспорта);

- Перевести переключатель на аппарате в положение «0»;

- Нажать клавишу пистолета для сброса давления;

- отсоединить вилку кабеля от розетки 220 В;

- отсоединить вилку кабеля от розетки удлинителя;

- Смотайте провод удлинителя.

9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. После окончания обработки:

- Промойте гидравлическую систему аппарата чистой водопроводной водой, путем работы на ней в течение 3 мин.

- Промойте фильтр на входе воды в аппарат.

- Обработайте поверхность аппарата влажной ветошью.

9.2. Хранение  распылителя  производится  в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха выше +4 0 С.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1  Предприятие-изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 6 месяцев с момента продажи распылителя.

10.2. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами механического воздействия, а также используемые с нарушением условий эксплуатации, обслуживания, хранения.

11. Свидетельство о приемке

Аэрозольный комплекс «МАГ», заводской номер № __________

признан годным к эксплуатации.

ИП Колногоров Михаил  Юрьевич  т.  8-912-878-02-04

Адрес: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.9е Января 203-83

# Text boxes

3    5                          4     2        1